## Slide 1: Cerradura RFID Autónoma de Alta Seguridad
PROYECTO ARDUINO
Control de acceso con tarjeta · [Nombre del estudiante · Curso]
Liceo Bicentenario Manuel Montt · San Javier de Loncomilla

## Slide 2: Una puerta que decide sola
Solo abre si reconoce la tarjeta autorizada. Sin llaves, sin contraseñas, sin intervención humana.
Autónoma
Se abre, espera y se cierra sola.
Segura
Valida el UID completo de la tarjeta.
Informativa
Pantalla LCD y sonidos indican cada estado.
Liceo Bicentenario Manuel Montt · San Javier de Loncomilla

## Slide 3: Componentes del sistema
Componente | Función | Conexión
Lector RFID MFRC522 | Lee la tarjeta | SS 10 · RST 9
Servomotor | Mueve la cerradura | Pin 2
Pantalla LCD I2C 16×2 | Muestra mensajes | Dirección 0x3F
Buzzer | Avisa con sonidos | Pin 7
Liceo Bicentenario Manuel Montt · San Javier de Loncomilla

## Slide 4: Cómo funciona
1
Acercar la tarjeta
El lector detecta una tarjeta nueva.
2
Leer el UID
Cada tarjeta tiene un código único.
3
Comparar
Tamaño y bytes contra el UID autorizado.
4
Decidir
Abre 5 segundos o deniega el acceso.
Liceo Bicentenario Manuel Montt · San Javier de Loncomilla

## Slide 5: Dos respuestas posibles
Acceso correcto
Pantalla: «Acceso correcto · Bienvenido!»
Dos pitidos agudos y cortos
Servo a 90°: puerta abierta 5 s y cierre automático
Acceso denegado
Pantalla: «Acceso denegado · Tarjeta inválida»
Un pitido grave y largo
El servo permanece cerrado
Liceo Bicentenario Manuel Montt · San Javier de Loncomilla

## Slide 6: Detalles de diseño y seguridad
Arranca cerrada
Al encender, el servo va a 0°.
UID exacto
Verifica largo y bytes con memcmp.
Sin vibración
El servo se suelta tras moverse.
Lectura limpia
Cierra la comunicación con cada tarjeta.
Liceo Bicentenario Manuel Montt · San Javier de Loncomilla

## Slide 7: ¡Gracias!
¿Preguntas?
Liceo Bicentenario Manuel Montt · San Javier de Loncomilla, Chile